| Příloha č.1 - Technické podmínky pro elektomobil |
| --- |
| Veřejný zadavate | Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice |
| IČ / DIČ: | IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557 |
| Název veřejné zakázky: | Mladovožický elektromobil |
| Tovární značka: | ….. |
| Typ: | ….. |
| Obchodní označení: | ….. |
| Technické parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka dodavatele: |
| Homologace N1 | nový elektromobil s celkovou hmotností od 2500 kg do 3500 kg | ANO/NE |
| Obsazenost | Kabina pro 4 osoby | ANO |
| Rok výroby | 2019 | …… |
| Délka vozidla | max 5,0 m | ………. |
| Výška vozidla | max 2,0 m | …….. |
| Šířka vozidla bez zrcátek | max 1,4 m | ……. |
| Točivý moment elmotoru | minimální Max. točivý moment 100 Nm | Max. točivý moment … . Nm |
| Baterie | LiFePO4 min 10 kWh, dojezd min 80 km/1nabití | ……….. |
| Kabina osádky | Kabina uzamykatelná pro 4 osoby, přední okno otevírací a vyhřívané | ANO |
| Topení | Nezávislé min. 2000 W | ANO. |
| Nabíjení vozidla | běžné zásuvky 230V/ 16A | ANO |
| Nabíječka | Externí rychlonabíječka 400 V/16A vhodná pro dodávaný elektromobil | ANO |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení | ANO. |
| Nosnost | Nosnost vozidla min.1600 kg | ANO. |
| Poloměr otáčení | max 4,2 m | ANO. |
| Kola | Odpružené obě nápravy (všechna 4 kola) | ANO |
| Rekuperace | rekuperace | ANO |
| Zvuková signalizace | Zvuková signalizace pro jízdu vzad | ANO |
| Jízda | Schopnost jízdy i na trávě nebo na sněhu v kopci min 30% | ANO |
| Další výbava | Popelnicová nástavba nereznoucí (hliníková)s elektrohydraulickým výklopem do výšky o objemu min 2,8 m3 se zvedáním popelnic 120, 240 a 360 l včetně krycí plachty a držáku na koště a lopatu Homologovaný oranžový maják | ANO. |
| Datum : 2019 |  | Razítko: |
| Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele: |  |  |
| Titul, jméno, příjmení a funkce: |  |  |

….  – vyplní dodavatel